Arduino
- Single-board microcontroller
- Microcontrolador
  - CPU, Memória, Serial, I/O
- Placa
  - Conectores, Fonte, USB, LEDs
- IDE
  - Compilador, Bibliotecas, Editor, Burner
  - http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
- Shields
  - Display, Ethernet, Sensores, etc.

---
I/O básico
  // configura pino para I/O
  pinMode(7, INPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  // lê o pino
  int val = digitalRead(7);
  // escreve no pino
  digitalWrite(9, HIGH);

---
Arduino IDE
Abrir o terminal:
$ /opt/reativos/arduino-1.8.1/arduino

---
Arduino IDE
Renomear para “blink.ino”

---
Github
Abrir o terminal:
$ git clone http://github.com/<seu-nome>/reativos
ou
$ cd reativos/
$ git pull
...
$ git gui # verificar mudanças e aplicar o “commit”
$ git push

---
Hello World: output
- Piscar o LED a cada 1 segundo
- /opt/reativos/code/arduino/blink-00/blink-00.ino
#define LED_PIN 13
void setup () {
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // Enable pin 13 for digital output
}
void loop () {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Turn on the LED
    delay(1000); // Wait one second (1000 milliseconds)
    digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Turn off the LED
    delay(1000); // Wait one second
}

---
Hello World: input
- Fazer o LED acompanhar o estado do botão
- /opt/reativos/code/arduino/button-01/button-01
#define LED_PIN 13
#define BUT_PIN 2
void setup () {
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // Enable pin 13 for digital output
    pinMode(BUT_PIN, INPUT); // Enable pin 2 for digital input
}
void loop () {
    int but = digitalRead(BUT_PIN); // Read button state
    digitalWrite(LED_PIN, but); // Copy state to LED
}

---
Exercício 1
- Piscar o LED a cada 1 segundo
- Parar ao pressionar o botão, mantendo o LED aceso para sempre (mesmo após soltar o botão)
- Programa interativo!
void loop () {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    delay(1000);
    int but = digitalRead(BUT_PIN);
    if (but) {
        digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
        while(1);
    }
}
[Speaker Notes: - delay faz o programa ficar interativo]

---
Programa
Reativo
vs
Chamadas
Bloqueantes

---
Exercício 1 - Alternativa
Usar a função millis() para contar o tempo, sem bloquear.
void loop () {
    millis(); // 1,2,4,5,...
    delay(1);
}

---
Exercício 1 - Reativo
- Guardar timestamp da última mudança
- Guardar estado atual do LED
[Speaker Notes: - como se fossem dois loops em paralelo - a ordem entre os dois blocos é irrelevante - pergunta: como ter dois loops ao mesmo tempo?]

---
Inversão de Controle
- Aplicação (programador) => Ambiente (dispositivos)
- Programação sequencial => Variáveis globais de estado
void loop () {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    delay(1000);
}
int state = 1;
unsigned long old;
void loop () {
    unsigned long now = millis();
    if (now >= old+1000) {
        old = now;
        state = !state;
        digitalWrite(LED_PIN, state);
    }
}
- inicialização
- decodificação
- codificação
[Speaker Notes: - pergunta: no máximo, quanto tempo dura uma variável local?]

---
Tradeoff
- Execução sequencial com chamadas bloqueantes
  - não reativo
- Inversão de controle e variáveis de estado
  - reativo

---
Tarefa-02
Debouncing

---
[Speaker Notes: - pausa entre 1a e 2a aula]

---
Modelos de Concorrência
- Modelo Assíncrono
  - ChibiOS: http://www.chibios.org
  - Occam-PI:
- Modelo Síncrono
  - Arduino Loop
  - Céu

---
[Speaker Notes: - pausa entre 1a e 2a aula]

---
Mini Arduino
(XX de yyy e XX de yyy)
- Projeto com sensores, atuadores, e cálculo pesado
  - propostas até XX/YY
  - mini-arduino/PROJETO.md
- Implementação em C ou Céu
- Extras
  - interrupções
  - threads
- Apresentações em XX/YY

---
Mini Arduino
(29 de março e 19 de abril)
- Entrada / Sensor
  - Distância, Movimento, Controle IR, RTC, Acelerômetro, Teclado, Umidade, Temperatura, Luz, Botões
- Saída / Atuador
  - LEDs, LCD, Motor, Servo, Buzina
- Entrada e Saída
  - Módulo RF, Bluetooth, Tela touch, Kit carro
- Links
  - http://www.eletrogate.com/pd-218d8b-kit-big-jack.html
  - http://www.eletrogate.com/pd-1c2f01-kit-chassi-2wd-robo-para-arduino.html
  - http://excamera.com/sphinx/gameduino2/